STAMPANTI SERIE TBP 600/B (Batteria)

Manuale di uso e manutenzione

--------  USO  -----

ACCENSIONE

L'accensione della stampante avviene premendo il tasto "PRINT" fino all'attivazione del led verde "ON" .

AUTOSPEGNIMENTO TEMPORIZZATO

L'autospegnimento temporizzato interviene dopo 10 secondi di fermo stampa o inattività tastiera oppure dopo 25 secondi di mancanza carta.

Lo spegnimento è comunque vincolato alla caduta a livello basso (< +3Vcc)  sul pin 5 (RTS) del connettore DB9F.

ISTRUZIONI PER IL "CARICAMENTO CARTA"

La stampante serie TBP600 dispone di sistema di caricamento automatico della carta.

La mancanza carta é indicata dall'accensione a luce fissa del led giallo "FLT".

Dopo aver aperto lo sportello, svitando a mano le due viti imperdibili per mezzo dei relativi pomelli,

posizionare il rotolo carta (del quale é stata preventivamente liberata l'estremità per alcuni centimetri) nell'apposito vano.

Appoggiando il lembo di carta sulla apposita fessura di ingresso del meccanismo di stampa un sensore ottico rivelerà la presenza della carta stessa e darà inizio a un ciclo di temporizzazione durante il quale il led giallo "FLT" si accenderà con luce intermittente per circa 5 secondi per dar modo all'utilizzatore di

ottimizzarne il  posizionamento.

Al termine del ciclo di attesa  una sequenza automatica di FEED farà avanzare la carta di circa 5 cm.

L'operatore potrà ora ,con la pressione del tasto FEED, far avanzare la carta quanto basta ad inserire l'estremità nella fessura di taglio carta dello sportello.

ATTENZIONE !! In caso di non corretto caricamento non tirare la carta indietro ma tagliare e sfilare dal davanti a stampante spenta.

Richiudere lo sportello riavvitando (senza esercitare eccessiva torsione ) le due viti imperdibili per mezzo dei relativi pomelli.

Al termine delle operazioni di caricamento carta il led giallo "FLT" si spegnerà.

N.B (1): Per eseguire qualunque tipo di operazione occorre attivare la stampante premendo il tasto "PRINT" fino all'accensione del led verde "ON".

--------  MANUTENZIONE  -----

CARICA DELLA BATTERIA

L’autonomia dell’accumulatore interno è di circa 1 ora di stampa continuativa per cui la necessità della ricarica dello stesso dipende ovviamentente dalla frequenza d’uso della stampante.

Il segnale più evidente della scarica dell’accumulatore è la notevole riduzione della velocità di stampa o autospegnimento istantaneo durante la stampa.

Collegare allora il dispositivo caricabatterie (generatore di corrente costante 75mA) nel modo corretto (led giallo sul caricabatterie acceso) per un periodo di 10/15 ore.

ATTENZIONE !Utilizzare solo il caricabatterie originale.

Caratteristiche diverse del caricabatterie potrebbero provocare gravi danni alla stampante.

Non provvedere in modo autonomo alla sostituzione del pacco batterie.

ISTRUZIONI PER IL "CAMBIO NASTRO INCHIOSTRATO"

Quando i caratteri risultano stampati in modo sbiadito occorre procedere alla sostituzione del nastro inchiostrato sul meccanismo di stampa.

Dopo aver aperto lo sportello, svitando a mano le due viti imperdibili per mezzo dei relativi pomelli, rimuovere lla cartuccia contenente il nastro inchiostrato premendo sul punto con la scritta "PUSH".

Inserire la nuova cartuccia partendo dal punto opposto senza esercitare troppa pressione.

Tendere il nastro ruotando il disco zigrinato presente sulla cartuccia.

Richiudere lo sportello riavvitando (senza esercitare eccessiva torsione ) le due viti imperdibili per mezzo dei relativi pomelli.

------ PROGRAMMAZIONE ---------

STAMPA IN FORMATO "COMPRESSO"

La stampante serie TBP600 permette la stampa con FONT 6x7 al fine di ottimizzare il rapporto comprensibilità / consumo carta ottenendo un risparmio carta del 30 %.

Il DIP SWITCH 1 attiva il metodo di stampa "COMPRESSO".  (Fornito 1 ON di fabbrica)

DIP 1					FONT

on					6 x 7   	"COMPRESSO"

off					6 x 10 	"NORMALE"

SELEZIONE DELLA "BAUDRATE"

La combinazione dei DIP SWITCH 6 e 7 permette la scelta tra quattro velocità predefinite:

(Fornita di fabbrica a 1200 Bd  6 off   7 off)

DIP 6	           DIP 7			BAUDRATE

off		off			1200 Baud

on		off			2400 Baud

off		on 			4800 Baud

on		on			9600 Baud

------ DIAGNOSTICA -----------

Un ciclo di STAMPA AUTOTEST é avviato se la stampante viene alimentata (o accesa se abilitata la funzione di autospegnimento) con il tasto "PRINT" e il tasto "FEED" premuti contemporaneamente fino all'accensione del led verde "ON".

La stampa evidenzierà i parametri operativi programmati e il set dei caratteri disponibili terminando poi con il test degli aghi di stampa.

Su tutti i modelli della serie TBP600 é presente un sistema di AUTODIAGNOSTICA che fa capo al led  giallo "FLT" .

Varie segnalazioni di anomalia nel funzionamento sono visualizzate codificate da diverse sequenze di lampeggio del led stesso secondo la tabella seguente:

LED "FLT"				EVENTO

Acceso fisso				Manca Carta

Lampeggiante continuo			Temporizzazione di Caricamento Carta

1 Lampeggio + Pausa			Meccanismo sotto sforzo

2 Lampeggi + Pausa			Manca Impulso Reset Start

3 Lampeggi + Pausa			Manca Impulso Reset Syncro

4 Lampeggi + Pausa			Errore Avvio Motore

5 Lampeggi + Pausa			Impulso Reset Troppo Lungo

7 Lampeggi + Pausa		      Motore non parte o guasto dinamo

In caso di blocco stampante a seguito di una delle anomalie indicate é necessario premere il tasto "PRINT" per eseguire il ripristino delle normali funzioni operative sempre che l'anomalia non sia in realtà un guasto permanente.

----CARATTERI DI CONTROLLO----

ASCII		Bios rel.	FUNZIONE

ESC @				Reset Stampante (Come Reset HARDWARE)

ESC A				Set Stampa in NEGATIVO (Fondo Scuro Caratteri chiari)     con SET ASCII 127 caratteri.

ESC B				Set Stampa in POSITIVO con SET ASCII ESTESO 255 caratteri.

ESC C				Set Stampa in modo COMPRESSO (FONT 6 x 7).

ESC D				Set Stampa in modo NORMALE (FONT 6 x 10).

ESC E				Set Stampa con ASPETTO RETINATO solo i caratteri doppia H/L o HL.

ESC N				Set Stampa DIRITTO.

ESC R 				Set Stampa ROVESCIO.

NULL (0)			Stampa il buffer e ripristino delle condizioni di stampa normale (default) .

1				Stampa DOPPIA LARGHEZZA.

2				Stampa DOPPIA ALTEZZA.

3				Stampa EXPANDED (Doppia H+ DoppiaL).

4				Come carattere Null quando quest'ultimo non disponibile.

9		 		( HT ) Tabulazione Orizzontale (1° TAB colonna 8 ,2° TAB colonna 16)

10				( LF ) Stampa il buffer di riga e avanza di 1 RIGA.

Alla ricezione dell'ultimo carattere di una riga (24°)  la stampante 					eseguirà automaticamente la stampa del buffer di riga e ignorerà un 					eventuale primo sucessivo LF al fine di evitare doppi avanzamenti.

11				Cancella il buffer e avanza di n RIGHE dove n é il  numero (da ASCII 49 a ASCII 57) precedentemente trasmesso.

(es: ASCII 52+ASCII 11 = avanza 4 RIGHE).

13				( CR ) Stampa il buffer di riga e avanza di 1 RIGA.

Alla ricezione dell'ultimo carattere di una riga (24°) la stampante eseguirà automaticamente la stampa del buffer di riga e ignorerà un 	eventuale primo sucessivo CR  al fine di evitare doppi avanzamenti.

14				Stampa in NEGATIVO.

16				Stampa in POSITIVO.

17				Stampa in modo GRAFICO.

-------- COLLEGAMENTI -----------------

I/O RS232 con presa DB9F 		Pin		I/O		FUNZIONE

1		<  i		-VCC	(opz.)

2		>  o		TXD

3		<  i		RXD

4		<  i		DSR

5		<  i		GND

6		>  o		DTR

7		<  i		CTS

8		>  o		RTS

9		<  i 		n.c

Morsettiera 2 Poli	 		Pin				FUNZIONE

1				+VCC	(Caricabatterie.)

2				GND